## Slide 1: Cierre Fase I Soluciones de Optimización Corporación Favorita, Noviembre 2018

## Slide 2
AGENDA
Modelos desarrollados
Resultados Pruebas de paletizado y Picking 18/10/2018
Resultados Pruebas de paletizado y Picking 24/10/2018
Análisis comparativo locales 112 y 441 (Sistema Actual Vs Modelos)
Siguientes Pasos Fase II del Proyecto
Acuerdos y Compromisos

## Slide 3
Modelos Desarrollados
Armado de Pallets
  Generar coordenadas X, Y
  Creación de “Legos”
  Armado de Pallets (Generación de Columnas)
  Generación y asignación de Legos
  Generación Pallets completos
  Bins
Picking
  TSP (Traveling Salesman Problem)
  Routing CP (Constraint Programming)
Cargue de Furgones
  Modelo de Consolidación

## Slide 4
Pruebas de Armando de Pallets
Pedido Local: 711
Nave: 2
Tipo de pallet: Contaminable
Peso Calculado: 722 Kg
Peso Real: 780 Kg
Peso Pallet: 14 Kg
Peso Total: 794 Kg
Altura: 1.85 m
Códigos de Barra: 102
Bultos: 114
Fecha: 18/10/2018
El pallet es inestable y no tiene resistencia en la parte inferior, no se termina de completar y repite pasillos.
Datos iniciales generados por el modelo:
Códigos de barra: 128
Bultos: 145
Peso: 850 Kg
Distancia: 2.3 Km

## Slide 5
Pruebas de Picking
Pedido Local: 711
Nave: 2
Tipo de pallet: Contaminable
Distancia estimada: 1.4 Km
Distancia real: 2.06 Km
Peso Total: 794 Kg
Altura: 1.85 m
Códigos de Barra: 102
Bultos: 114
Fecha: 18/10/2018

## Slide 6
Pruebas de Armando de Pallets
Pedido Local: 112
Nave: 2
Tipo de pallet: Contaminable
Peso Calculado: 783 Kg
Peso Real: 787 Kg
Peso Pallet: 14 Kg
Peso Total: 801 Kg
Altura: 1.85 m
Códigos de Barra: 30
Bultos: 76
Fecha: 24/10/2018

## Slide 7
Pruebas de Picking
Pedido Local: 112
Nave: 2
Tipo de pallet: Contaminable
Distancia estimada: 662 m
Distancia real: ~ 660 m
Peso Total: 801 Kg
Altura: 1.85 m
Códigos de Barra: 30
Bultos: 76
Fecha: 24/10/2018

## Slide 8
Comparativo Tarea de Picking
Pedido Local: 147
Nave: 1
Distancia Favorita: 582 m
Distancia Modelo: 563 m
Peso Total: 389 Kg
Altura: ~0.71 m
Códigos de Barra: 36
Bultos: 44
Fecha: Septiembre 2018
Favorita
Modelo Picking

## Slide 9
Prueba Paletizado y Picking Abastos
Local: 112 Supermaxi Tumbaco
Fecha de Tareas: 26/10/2018
Peso total pedido: 9578 Kg
Total Bultos: 1221
Número PEDIDO: 63183
Local: 441 Supermaxi El Vergel
Fecha de Tareas: 26/10/2018
Peso total pedido: 7301 Kg
Total Bultos: 928
Número PEDIDO: 63215

## Slide 10
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Número total de tareas | 26 | 24 | -2 | -8%
Número tareas Nave 1 | 4 | 3 | -1 | -25%
Número tareas Nave 2 | 9 | 9 | 0 | 0%
Número tareas Nave 3 | 7 | 6 | -1 | -14%
Número tareas Nave 4 | 4 | 5 | 1 | 25%
Número tareas Nave 5 | 2 | 1 | -1 | -50%
Pallets combinados (contaminable y contaminante) | 5 | 0 | -5 | -100%

## Slide 11
SMARTBP | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 10 | 42% | 42% | 170 | 14% | 14%
 | Entre 201 y 400 | 3 | 13% | 54% | 122 | 10% | 24%
 | Entre 401 y 600 | 3 | 13% | 67% | 124 | 10% | 34%
 | Entre 601 y 800 | 4 | 17% | 83% | 254 | 21% | 55%
 | Más de 800 | 4 | 17% | 100% | 551 | 45% | 100%
FAVORITA | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 11 | 42% | 42% | 170 | 15% | 15%
 | Entre 201 y 400 | 4 | 15% | 58% | 95 | 8% | 23%
 | Entre 401 y 600 | 4 | 15% | 73% | 164 | 14% | 37%
 | Entre 601 y 800 | 6 | 23% | 96% | 616 | 53% | 91%
 | Más de 800 | 1 | 4% | 100% | 108 | 9% | 100%
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 12
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Promedio código de barras por tarea | 23.38 | 27.92 | 4.54 | 19%
Promedio bultos por tarea | 45.00 | 50.88 | 5.88 | 13%
Promedio peso por tarea | 352.02 | 399.07 | 47.05 | 13%
Promedio volumen por tarea | 0.88 | 1.01 | 0.13 | 15%
Promedio altura esperada por tarea | 0.73 | 0.84 | 0.11 | 15%

## Slide 13
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Mínimo peso por tarea | 0.96 | 7.28 | 6.32 | 658%
Máximo peso por tarea | 1063.64 | 996.42 | -67.22 | -6%
Mínimo volumen por tarea | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 2370%
Máximo volumen por tarea | 2.09 | 2.39 | 0.29 | 14%
Mínimo altura esperada por tarea | 0.005 | 0.11 | 0.109 | 2370%
Máximo altura esperada por tarea | 1.74 | 1.99 | 0.24 | 14%
Mínimo número de bultos por tarea | 1 | 3 | 2.00 | 200%
Máximo número de bultos por tarea | 154 | 192 | 38.00 | 25%

## Slide 14
Comparativo Peso Paletizado
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 15
Comparativo Peso Paletizado
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 16
Comparativo Volumen Paletizado
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 17
Comparativo Volumen Paletizado
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 18
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita (Aprox) | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Distancia total recorrida | 6748 | 8179 | 1431 | 21%
Distancia total recorrida Nave 1 | 1502 | 2073 | 571 | 38%
Distancia total recorrida Nave 2 | 1805 | 1900 | 95 | 5%
Distancia total recorrida Nave 3 | 1352 | 1653 | 301 | 22%
Distancia total recorrida Nave 4 | 1436 | 1819 | 383 | 27%
Distancia total recorrida Nave 5 | 651 | 734 | 83 | 13%
Promedio pasillos por tarea | 4 | 5.13 | 1.13 | 28%
Mínimo número pasillos | 1 | 1 | 0.00 | 0%
Máximo número pasillos | 12 | 15 | 3.00 | 25%

## Slide 19
Comparativo Distancia Picking
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 20
Comparativo Distancia Picking
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 21
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 22
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco

## Slide 23
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI El Vergel
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Número total de tareas | 23 | 20 | -3 | -13%
Número tareas Nave 1 | 4 | 3 | -1 | -25%
Número tareas Nave 2 | 7 | 6 | -1 | -14%
Número tareas Nave 3 | 7 | 5 | -2 | -29%
Número tareas Nave 4 | 3 | 5 | 2 | 67%
Número tareas Nave 5 | 2 | 1 | -1 | -50%
Pallets combinados (contaminable y contaminante) | 4 | 0 | -4 | -100%

## Slide 24
SMARTBP | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 6 | 30% | 30% | 126 | 14% | 14%
 | Entre 201 y 400 | 5 | 25% | 55% | 208 | 22% | 36%
 | Entre 401 y 600 | 4 | 20% | 75% | 224 | 24% | 60%
 | Entre 601 y 800 | 4 | 20% | 95% | 307 | 33% | 93%
 | Más de 800 | 1 | 5% | 100% | 63 | 7% | 100%
FAVORITA | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 9 | 39% | 39% | 218 | 24% | 24%
 | Entre 201 y 400 | 9 | 39% | 78% | 336 | 37% | 61%
 | Entre 401 y 600 | 2 | 9% | 87% | 54 | 6% | 67%
 | Entre 601 y 800 | 1 | 4% | 91% | 110 | 12% | 79%
 | Más de 800 | 2 | 9% | 100% | 191 | 21% | 100%
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 25
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI El Vergel
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Promedio código de barras por tarea | 23.38 | 27.92 | 4.54 | 17%
Promedio bultos por tarea | 45.00 | 50.88 | 5.88 | 17%
Promedio peso por tarea | 352.02 | 399.07 | 47.05 | 19%
Promedio volumen por tarea | 0.88 | 1.01 | 0.13 | 20%
Promedio altura esperada por tarea | 0.73 | 0.84 | 0.11 | 20%

## Slide 26
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI El Vergel
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Mínimo peso por tarea | 7.84 | 7.26 | -0.58 | -7%
Máximo peso por tarea | 1040.66 | 858.22 | -182.44 | -18%
Mínimo volumen por tarea | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 184%
Máximo volumen por tarea | 2.69 | 2.38 | -0.31 | -12%
Mínimo altura esperada por tarea | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 184%
Máximo altura esperada por tarea | 2.24 | 1.98 | -0.26 | -12%
Mínimo número de bultos por tarea | 6 | 3 | -3 | -50%
Máximo número de bultos por tarea | 110 | 95 | -15 | -14%

## Slide 27
Comparativo Peso Paletizado
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 28
Comparativo Peso Paletizado
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 29
Comparativo Volumen Paletizado
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 30
Comparativo Volumen Paletizado
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 31
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI El Vergel
Elemento comparativo | Resultados Favorita (Aprox) | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Distancia total recorrida | 6899 | 7697 | 798 | 12%
Distancia total recorrida Nave 1 | 1569 | 1747 | 178 | 11%
Distancia total recorrida Nave 2 | 1684 | 2137 | 453 | 27%
Distancia total recorrida Nave 3 | 1618 | 2119 | 501 | 31%
Distancia total recorrida Nave 4 | 1376 | 1006 | -370 | -27%
Distancia total recorrida Nave 5 | 652 | 688 | 36 | 6%
Promedio pasillos por tarea | 4.61 | 5.95 | 1.34 | 29%
Mínimo número pasillos | 1 | 1 | 0.00 | 0%
Máximo número pasillos | 13 | 14 | 1.00 | 8%

## Slide 32
Comparativo Distancia Picking
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 33
Comparativo Distancia Picking
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 34
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 35
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI El Vergel

## Slide 36
Prueba Paletizado y Picking Abastos
Local: 112 Supermaxi Tumbaco
Fecha de Tareas: 18/12/2018
Peso total pedido: 23106 Kg
Volumen total pedido ; 64.74 m3
Total Bultos: 1992
Número PEDIDOS:
  78435, 78556, 78686, 78771, 78824, 78877, 78930, 78978, 79031, 79083, 79136, 79189, 79234

## Slide 37
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Número total de tareas | 64 | 44 | -20 | -31.25%
Número tareas Nave 1 | 9 | 5 | -4 | -44.44%
Número tareas Nave 2 | 14 | 12 | -2 | -14.29%
Número tareas Nave 3 | 8 | 4 | -4 | -50.00%
Número tareas Nave 4 | 9 | 4 | -5 | -55.56%
Número tareas Nave 5 | 24 | 19 | -5 | -20.83%
Pallets combinados (contaminable y contaminante) | 3 | 0 | -3 | -100%
Número de tareas generadas por Nave

## Slide 38
Favorita | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 29 | 45% | 45% | 333 | 17% | 17%
 | Entre 201 y 400 | 4 | 6% | 52% | 215 | 11% | 28%
 | Entre 401 y 600 | 18 | 28% | 80% | 362 | 18% | 46%
 | Entre 601 y 800 | 3 | 5% | 84% | 115 | 6% | 51%
 | Entre 800 y 1000 | 2 | 3% | 88% | 141 | 7% | 59%
 | Más de 1000 (no factible) | 8 | 13% | 100% | 826 | 41% | 100%
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
SMARTBP | Rango de peso por tarea (Kg) | Número de tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de tareas) | Porcentaje acumulado de tareas | Número de bultos que pertenecen a las tareas dentro del rango | Porcentaje (relativo al total de bultos) | Porcentaje acumulado de bultos
 | Menor o igual 200 | 3 | 7% | 7% | 27 | 1% | 1%
 | Entre 201 y 400 | 6 | 14% | 20% | 338 | 17% | 18%
 | Entre 401 y 600 | 17 | 39% | 59% | 179 | 9% | 27%
 | Entre 601 y 800 | 14 | 32% | 91% | 1131 | 57% | 84%
 | Entre 800 y 1000 | 4 | 9% | 100% | 317 | 16% | 100%
 | Más de 1000 (no factible) | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%

## Slide 39
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Promedio código de barras por tarea | 18.14 | 26.68 | 8.54 | 47%
Promedio bultos por tarea | 31.13 | 45.27 | 14.14 | 45%
Promedio peso por tarea | 361.02 | 525.13 | 164.11 | 45%
Promedio volumen por tarea | 1.01 | 1.47 | 0.46 | 46%
Promedio altura esperada por tarea | 0.84 | 1.23 | 0.39 | 46%

## Slide 40
Comparativo Paletizado Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo | Resultados Favorita | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Mínimo peso por tarea | 1.3 | 72 | 70.7 | 5438%
Máximo peso por tarea | 1153.02 | 996.04 | -156.98 | -14%
Mínimo volumen por tarea | 0.01 | 0.72 | 0.71 | 7100%
Máximo volumen por tarea | 2.25 | 2.39 | 0.14 | 6%
Mínimo altura esperada por tarea | 0.008 | 0.064 | 0.06 | 671%
Máximo altura esperada por tarea | 1.88 | 1.99 | 0.11 | 5.8%
Mínimo número de bultos por tarea | 1 | 1 | 0 | 0%
Máximo número de bultos por tarea | 126 | 131 | 5 | 4%

## Slide 41
Comparativo de peso y volumen: Nave 1
No factible
Comparativo peso por tarea
Comparativo volumen por tarea
Modelo
Favorita

## Slide 42
Comparativo de peso y volumen: Nave 2
No factible
Comparativo peso por tarea
Comparativo volumen por tarea
Favorita
Modelo

## Slide 43
Comparativo de peso y volumen: Nave 3
Comparativo peso por tarea
Comparativo volumen por tarea
Favorita
Modelo

## Slide 44
Comparativo de peso y volumen: Nave 4
Comparativo peso por tarea
Comparativo volumen por tarea
Favorita
Modelo

## Slide 45
Comparativo de peso y volumen: Nave 5
Comparativo peso por tarea
Comparativo volumen por tarea
Favorita
Modelo

## Slide 46
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo (Metros) | Resultados Favorita (Aprox) | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Distancia total recorrida | 7138 | 7619 | 481 | 7%
Distancia total recorrida Nave 1 | 1719 | 1470 | -249 | -14%
Distancia total recorrida Nave 2 | 1639 | 1864 | 225 | 14%
Distancia total recorrida Nave 3 | 1664 | 2014 | 350 | 21%
Distancia total recorrida Nave 4 | 1348 | 1335 | -13 | -1%
Distancia total recorrida Nave 5 | 768 | 936 | 168 | 22%
Distancia total recorrida por Nave
Comparativo por distancia Sólo Picking
(No Incluye distancia desde y hacia Andén)

## Slide 47
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Elemento comparativo (Metros) | Resultados Favorita (Aprox) | Resultados Modelo | Diferencia | Diferencia porcentual
Distancia total recorrida | 19579 | 16609 | -2970 | -15%
Distancia total recorrida Nave 1 | 3388 | 2408 | -980 | -29%
Distancia total recorrida Nave 2 | 3965 | 3894 | -71 | -2%
Distancia total recorrida Nave 3 | 3362 | 2945 | -417 | -12%
Distancia total recorrida Nave 4 | 2739 | 2091 | -648 | -24%
Distancia total recorrida Nave 5 | 6125 | 5271 | -854 | -14%
Comparativo por distancia total de recorrido desde la entrada
(Se toma como punto de partida y fin una de las entradas de la nave)

## Slide 48
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking Favorita

## Slide 49
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking SmartBP

## Slide 50
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking Favorita
Nave 1

## Slide 51
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking Modelo
Nave 1

## Slide 52
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking SmartBP Legos
Nave 1

## Slide 53
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking Favorita
Nave 2

## Slide 54
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking Modelo
Nave 2

## Slide 55
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Es el mismo Pallet en las dos imágenes.
Peso Total Pallet: 667 Kg
Hasta 25: 402 Kg
Del 26 al 35: 102 Kg
Del 36 al 43: 163 Kg
¿Cuál de las dos rutas es mejor?
Inicio – Fin
Recorrido
Inicio – Fin
Recorrido

## Slide 56
Análisis de Ahorros En Tiempos de Recolección y Estibaje
Tiempo de Recolección: 122.5 min
Tiempo promedio Recolección/Pallet 122.5/64 =1.91 min
Tiempo de Estibaje Real: 113.5 min
Tiempo de Estibaje Modelo: X
Regla de tres Compuesta:
54 Tareas –> 22 Pallets -> 113.5 min
32 Tareas -> 20 Pallets -> X = 61.14 min
Elemento comparativo | Tareas Totales | Pallets enviados a local | Pallets listos para Furgón | Pallets para Estibado | Pallets Resultantes de Estibaje
Favorita (SIC) | 64 | 32 | 10 | 54 | 22
Modelo Pallets | 44 | 32 | 12 | 32 | 20
Elemento comparativo (minutos) | Favorita | Modelo | Diferencia | Ahorro %
Tiempo Recolección | 122.5 | 84.22 | 38.3 | 46.1%
Tiempo Estibaje | 113.5 | 61.14 | 52.4 | 31.3%
Total | 236 | 145.36 | 90.64 | 38.4%

## Slide 57
Análisis de Ahorros Distancia de Picking y Costo Total
Número de personas para Picking 41 local 112
Velocidad Promedio picking = 13627/(16*3600)= 0.24 m/s
Costo hora hombre = 2.61 USD/hr
Elemento comparativo | Tareas Totales | Distancia neta picking (m) | Distancia total picking (m) | Horas Hombre Picking
Favorita (SIC) | 64 | 7138 | 13627 | 16
Modelo Pallets | 44 | 7619 | 11873 | 13.9
Elemento comparativo (USD) | Favorita (SIC) | Modelo | Diferencia | Ahorro %
Costo Estibaje | 4.94 | 2.66 | 2.28 | 46.13%
Costo Recolección | 5.37 | 3.69 | 1.68 | 31.25%
Costo de Picking | 41.76 | 36.38 | 5.38 | 12.87%
Costo Total | 52.07 | 42.74 | 9.33 | 17.92%

## Slide 58
Análisis de Ahorros Distancia de Picking y Costo Total
Número de personas para Picking 41 local 112
Velocidad Promedio picking = 19579/(16*3600)= 0.34 m/s
Costo hora hombre = 2.61 USD/hr
Elemento comparativo | Tareas Totales | Distancia neta picking (m) | Distancia total picking (m) | Horas Hombre Picking
Favorita (SIC) | 64 | 7138 | 19579 | 16
Modelo Pallets | 44 | 7619 | 16608 | 13.6
Elemento comparativo (USD) | Favorita (SIC) | Modelo | Diferencia | Ahorro %
Costo Estibaje | 4.94 | 2.66 | 2.28 | 46.13%
Costo Recolección | 5.37 | 3.69 | 1.68 | 31.25%
Costo de Picking | 41.76 | 35.42 | 6.34 | 15.17%
Costo Total | 52.07 | 41.78 | 10.29 | 19.77%

## Slide 59
Comparativo Picking Abastos
SUPERMAXI Tumbaco
Rutas de picking SmartBP Legos
Nave 2

## Slide 60
Leer los datos correspondiente a pedidos, artículos, ubicaciones.
Generar lista de CB con problemas
Cargar Log de CB con problemas.
Crear las tablas de parámetros para creación de pallets.
Preparación
Correr Modelo Asignación furgones disponibles a locales.
Actualización parámetro de altura de pallets
Correr Modelo Creación de pallets.
Almacenar resultados de creación de pallets
Crear las tablas de parámetros para rutas de picking.
Correr Modelo de picking.
Crear las tareas con la información solicitada.
Crear las tablas para cargue de furgones
Correr modelo de Cargue furgones con pallets definitivos.
Optimización
Cargar tareas con el formato definido.
Almacenar plan de carga de furgones.
Entrega de resultados
1.
2.
3.
5.
4.
7.
8. 9.
13.
10.
14.
11. 12.
6.
15.
Pasos de ejecución
Generación Pallets Pedido Adicional
Estado de Resultados del modelo
Validación Plan Furgones
Corrida Furgones Perecibles

## Slide 64
Siguientes Pasos Fase II
Ampliar Benchmark de Picking (Peso, Articulos, Bultos, Naves)
Integración con Base de Datos Pre-Producción
Mejora de los modelos (Desempeño)
Integración entre modelos de optimización (OK Pallets – Picking)
Flujo de proceso de los modelos y entrega de información a BD
Definición de elementos para Aplicación Cargue de Furgones
Desarrollo modelos para congelados, perecibles, fríos, mercancías
Instalación CPLEX y modelos en Servidor en Favorita
Realizar prueba de integración de legos a partir de máximo 3 tareas. (OK)

## Slide 65
Compromisos
Entrega de vistas de la base de datos en Pre Producción Lunes 12 de Noviembre.
Gestión de Permisos de 2 VPN y 2 Usuarios para acceso a base de datos
Revisar tema SISPE y Eureka (se va a validar el tema Eureka)
SmartBP entregará el sentido del siguiente SKU como una salida en el modelo Picking
En febrero se despliega MAX para Abastos y posteriormente las demás bodegas.
Favorita entregará los Planos de las bodegas restantes (fríos, perecibles, carnes, pollos, mercancías) con distancias
Favorita entregará la Identificación de “Articulos paletizados” del proveedor y unidades por pallet
SmartBP garantiza que todos los modelos garantizarán una solución factible para cada corrida.
SmartBP enviará una definición de reglas para los campos en la base de datos (Ej: No Duplicados, No Nulos, valor máximo, etc.) que Favorita debe implementar en las vistas de las bases de datos que alilmentarán los modelos
Definir en conjunto estrategia de contingencia por fallas en servidor y planes de contingencia por fallos en datos y/o modelos.
SmartBP Definirá la pantalla de monitoreo de estatus de generación de tareas y progreso de las tareas generadas
Definición de Métricas económicas como Número de Pallet, costo transporte, número de legos, bultos estibados, distancia recorrida, distancia/bulto, USD/metro recorrido y USD/bulto estibado que se utilizarán para medir el desempeño de los modelos frente a la generación de tareas del actual sistema.
Favorita Averiguará el procedimiento realizado por el agrupador en Abastos, ¿cómo se genera esta tarea de agrupación de pallets?.

## Slide 66
Ing. Carlos Mario Socarrás M.Sc.
Managing Director
Movil (+57) 300 5685336
carlos.socarras@smart-bp.com
www.smart-bp.com